## Slide 1
FD001~FD004 : 비슷한 유형의 각기 다른 터빈 엔진
Engine Models for Training : Run-to-failure 데이터
Engine Models for Testing : 시계열 데이터 수집 중, 중간에 끊은 데이터
Conditions : 상업용 제트기 탑승 시 기록된 실제 비행 조건을 고려(최대 6개)
Fault Modes : 열화 유형 (HPC Degradation, Fan Degradation)
Features : 설비ID, 설비 사이클, 작동 설정값 3개(마하 수, 고도, TRA), 센서 측정값 21개(노이즈 포함 → 정규화 필요)
C-MAPSS Datasets | FD001 | FD002 | FD003 | FD004
Engine Models for Training | 100 | 260 | 100 | 249
Engine Models for Testing | 100 | 259 | 100 | 248
Simulation Conditions | 1 | 6 | 1 | 6
Fault Modes | 1 | 1 | 2 | 2
도메인 조사 : C-MAPSS datasets
Notes: 정규화 : 가우시안 커널 필터, z-score, smoothing

## Slide 2
가스터빈 엔진은 팬(FAN), 저압 컴프레서(LPC), 고압 컴프레서(HPC), 저압 터빈(LPT) 및 고압 터빈(HPT)의 5가지 모듈을 포함하고 있음
엔진 성능을 모니터링하기 위해 엔진 주변에는 속도, 온도 및 압력을 측정하는 21개의 온보드 센서가 부착됨
오른쪽 흐름도는 터빈엔진의 작동원리를 보여줌(Fan → LPC → HPC → HPT → LPT → Nozzle)
<Turbine Engine 모델의 주요요소>
Ambient
Inlet
Fan
Splitter
LPC
HPC
Fuel
Burner
HPT
LPT
Bypass Path
Bypass Nozzle
Core Nozzle
도메인 조사 : 가스터빈 엔진의 원리
Notes: 공정 1-2 : 가역 단열 압축 또는 등방성 압축 주변 공기가 압축기로 유입됩니다.
공정 2-3 : 일정한 압력의 열 추가, 연소실을 통과 할 때 압축 공기에 열이 추가됨
공정 3-4 : 가역 단열 팽창 또는 등방 팽창; 가열 된 압축 공기가 터빈을 통과합니다.
공정 4-1 : 일정한 압력의 열 거부, 열은 주변 공기로 거부
https://pdf.sciencedirectassets.com/277340/1-s2.0-S0278612518X00065/1-s2.0-S0278612518300803/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjELr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCICJKVdkJ%2FhYXsoU2qkHDbZE1pbAgBShvfyzOtmc5WFxPAiEAyCG0T0f%2FMXvsMe%2B6Hit84Nl6D1FNDbmCKnVSVuop74Iq0gQIcxAEGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDHoY2ogDR7BCNnh7KCqvBL%2BzZ7f5cJZeXfEyx6UJhHbYFMohutt4oA2tJahdZpma4tvoTcOkeyS68up4onxCHbsGBrG3lhOHyKH4JGwJxXV0%2BjmtLBubD3zfpmP6BK2h3iiyxA%2FukSSckv0nsrPWtQEdsk6HWIwTySIYQ1Qt1yoUyjt%2FpIwiTY%2FYYSwRM4K09IFNFmnY0DP7ZHLTIzs%2B7k8bF%2BszU%2FjFAjvZMNobCV3qFgbhNRH7cFU4s1KSvJugiSTdv9nT3JPDHzI0fFFuOIG8n5%2BBYE4t%2FxckhEDVJ5Y%2BfId%2FAnxlXH2cvaunpCzgR5Feh4N7LMe2LsRyKvMi2NS45%2B5hf6UYdkPjbsHkQ%2BGn22Bum2ajtKIUp2IV%2FydJxuQO4iXh8O3ckYicNoT3iw9Q9yDtDrW5wp3oH0Nerk4w98GPsmCbwOlsWc%2BR64C5DxfVCnNoPUKjouasaJPBZZWEcnQJaP6QcHZECKqaLyB7BKkU2d9cKICRVYqbzMbcVKl%2Ftdd3mYdtZ3F%2F9iPyl7Cdqiim0EBrfcLpVbcnZABn0is0OEhZ60BBqJ2M%2FlahI%2FcuDnyyA1XJJEY9zqSanXKRWpAEiEUGq%2FJ3SFe%2BI2nv%2BgQ1piLYLBzzO8HeO6n5QGtBBcyvULfyNjnEQOewy5Pm7I0xzl7cSW5CSPTr63zGjB0SfhUvkbLyawlrJdto5crsqK6s9vledhV8rXYlRRXuMeaxlNRxDCf3%2BPbuvswkGIiuFMB4%2FfEinyRsUR4wm7GUkwY6qQFHqyeqqUpgyUiJEEBmjb%2FRVNEy9cD7YnwAOjfxKejaks%2Fs9pitrfkyRer%2FomyIeo2mJ8YusNVTogUMLH9Eze7Vm%2BKaTErUZbGL%2BERE5mMTGf5gq0Aqajna9Jf2et6Vpx5fp%2BZUts8Itkfn2GEalIKaNOHqByHzW4gmgF3YMZANsp8kqqsSBG5CVUWpR%2FArt8FE0fM74OwrcCQDnZ5Gz3tfpjSblHH4eNm%2B&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220424T093619Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY2SXGY7EP%2F20220424%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=90c6fe514df78f1b051b7903069e0ac5bec12cd15022ed18ebf7f8578b01f78b&hash=fccc046bfecc69aaa14896df53ad90d0c2891914781d88a9c5794d807d4d26cd&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0278612518300803&tid=spdf-82994e2c-88ae-41c9-9dd3-f66858bf7f9b&sid=bc17551c4462c943c74908341e2102a65b59gxrqa&type=client&ua=4d56530301035f58540707&rr=700dda965ac312d2

## Slide 3
가스터빈 엔진의 원리에 대한 자세한 참고 영상
도메인 조사 : 가스터빈 엔진의 원리
Notes: 공정 1-2 : 가역 단열 압축 또는 등방성 압축 주변 공기가 압축기로 유입됩니다.
공정 2-3 : 일정한 압력의 열 추가, 연소실을 통과 할 때 압축 공기에 열이 추가됨
공정 3-4 : 가역 단열 팽창 또는 등방 팽창; 가열 된 압축 공기가 터빈을 통과합니다.
공정 4-1 : 일정한 압력의 열 거부, 열은 주변 공기로 거부
https://pdf.sciencedirectassets.com/277340/1-s2.0-S0278612518X00065/1-s2.0-S0278612518300803/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjELr%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCICJKVdkJ%2FhYXsoU2qkHDbZE1pbAgBShvfyzOtmc5WFxPAiEAyCG0T0f%2FMXvsMe%2B6Hit84Nl6D1FNDbmCKnVSVuop74Iq0gQIcxAEGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDHoY2ogDR7BCNnh7KCqvBL%2BzZ7f5cJZeXfEyx6UJhHbYFMohutt4oA2tJahdZpma4tvoTcOkeyS68up4onxCHbsGBrG3lhOHyKH4JGwJxXV0%2BjmtLBubD3zfpmP6BK2h3iiyxA%2FukSSckv0nsrPWtQEdsk6HWIwTySIYQ1Qt1yoUyjt%2FpIwiTY%2FYYSwRM4K09IFNFmnY0DP7ZHLTIzs%2B7k8bF%2BszU%2FjFAjvZMNobCV3qFgbhNRH7cFU4s1KSvJugiSTdv9nT3JPDHzI0fFFuOIG8n5%2BBYE4t%2FxckhEDVJ5Y%2BfId%2FAnxlXH2cvaunpCzgR5Feh4N7LMe2LsRyKvMi2NS45%2B5hf6UYdkPjbsHkQ%2BGn22Bum2ajtKIUp2IV%2FydJxuQO4iXh8O3ckYicNoT3iw9Q9yDtDrW5wp3oH0Nerk4w98GPsmCbwOlsWc%2BR64C5DxfVCnNoPUKjouasaJPBZZWEcnQJaP6QcHZECKqaLyB7BKkU2d9cKICRVYqbzMbcVKl%2Ftdd3mYdtZ3F%2F9iPyl7Cdqiim0EBrfcLpVbcnZABn0is0OEhZ60BBqJ2M%2FlahI%2FcuDnyyA1XJJEY9zqSanXKRWpAEiEUGq%2FJ3SFe%2BI2nv%2BgQ1piLYLBzzO8HeO6n5QGtBBcyvULfyNjnEQOewy5Pm7I0xzl7cSW5CSPTr63zGjB0SfhUvkbLyawlrJdto5crsqK6s9vledhV8rXYlRRXuMeaxlNRxDCf3%2BPbuvswkGIiuFMB4%2FfEinyRsUR4wm7GUkwY6qQFHqyeqqUpgyUiJEEBmjb%2FRVNEy9cD7YnwAOjfxKejaks%2Fs9pitrfkyRer%2FomyIeo2mJ8YusNVTogUMLH9Eze7Vm%2BKaTErUZbGL%2BERE5mMTGf5gq0Aqajna9Jf2et6Vpx5fp%2BZUts8Itkfn2GEalIKaNOHqByHzW4gmgF3YMZANsp8kqqsSBG5CVUWpR%2FArt8FE0fM74OwrcCQDnZ5Gz3tfpjSblHH4eNm%2B&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220424T093619Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY2SXGY7EP%2F20220424%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=90c6fe514df78f1b051b7903069e0ac5bec12cd15022ed18ebf7f8578b01f78b&hash=fccc046bfecc69aaa14896df53ad90d0c2891914781d88a9c5794d807d4d26cd&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0278612518300803&tid=spdf-82994e2c-88ae-41c9-9dd3-f66858bf7f9b&sid=bc17551c4462c943c74908341e2102a65b59gxrqa&type=client&ua=4d56530301035f58540707&rr=700dda965ac312d2

## Slide 4
시뮬레이션 데이터의 센서변수와, 설명서의 변수 순서가 일치함을 plot을 찍어서 확인함
주요 단어 정리
  inlet : 입구
  outlet : 출구
  R : 랭킨 온도 척도
  psia : 파운드/제곱인치 절대값
  rpm : 분당 회전
  pps : 펄스/초
  psi : 파운드/제곱인치
  Ibm/s : 파운드 질량/초
Parameters available to participants as sensor data |  | 
Symbol | Description | Units
T2 | Total temperature at fan inlet | R
T24 | Total temperature at LPC outlet | R
T30 | Total temperature at HPC outlet | R
T50 | Total temperature at LPT outlet | R
P2 | Pressure at fan inlet | psia
P15 | Total pressure in bypass-duct | psia
P30 | Total pressure at HPC outlet | psia
Nf | Physical fan speed | rpm
Nc | Physical core speed | rpm
epr | Engine pressure ratio (P50/P2) | -
Ps30 | Static pressure at HPC outlet | psia
phi | Ratio of fuel flow to Ps30 | pps/psi
NRf | Corrected fan speed | rpm
NRc | Corrected core speed | rpm
BPR | Bypass Ratio | -
farB | Burner fuel-air ratio | -
htBleed | Bleed Enthalpy | -
Nf_dmd | Demanded fan speed | rpm
PCNfR_dmd | Demanded corrected fan speed | rpm
W31 | HPT coolant bleed | lbm/s
W32 | LPT coolant bleed | lbm/s
Parameters available to participants as sensor data |  | 
Symbol | Description | Units
T2 | Total temperature at fan inlet | 
T24 | Total temperature at LPC outlet | 
T30 | Total temperature at HPC outlet | 
T50 | Total temperature at LPT outlet | 
P2 | Pressure at fan inlet | psia
P15 | Total pressure in bypass-duct | psia
P30 | Total pressure at HPC outlet | psia
Nf | Physical fan speed | rpm
Nc | Physical core speed | rpm
epr | Engine pressure ratio (P50/P2) | -
Ps30 | Static pressure at HPC outlet | psia
phi | Ratio of fuel flow to Ps30 | pps/psi
NRf | Corrected fan speed | rpm
NRc | Corrected core speed | rpm
BPR | Bypass Ratio | -
farB | Burner fuel-air ratio | -
htBleed | Bleed Enthalpy | -
Nf_dmd | Demanded fan speed | rpm
PCNfR_dmd | Demanded corrected fan speed | rpm
W31 | HPT coolant bleed | lbm/s
W32 | LPT coolant bleed | lbm/s
도메인 조사 : C-MAPSS datasets의 센서 데이터

## Slide 5
도메인 조사 : 열화 유형
다양한 열화 시나리오 확인
Fan/LPC/HPC/HPT/LPT에 대한 열화 유형
Simulate different degradation scenarios | 
Name | Symbol
Fuel flow | 
Fan efficiency modifier | fan_eff_mod
Fan flow modifier | fan_flow_mod
Fan pressure-ratio modifier | fan_PR_mod
LPC efficiency modifier | LPC_eff_mod
LPC flow modifier | LPC_flow_mod
LPC pressure-ratio modifier | LPC_PR_mod
HPC efficiency modifier | HPC_eff_mod
HPC flow modifier | HPC_flow_mod
HPC pressure-ratio modifier | HPC_PR_mod
HPT efficiency modifier | HPT_eff_mod
HPT flow modifier | HPT_flow_mod
LPT efficiency modifier | LPT_eff_mod
HPT flow modifier | LPT_flow_mod
Simulate different degradation scenarios | 
Name | Symbol
Fuel flow | 
Fan efficiency modifier | fan_eff_mod
Fan flow modifier | fan_flow_mod
Fan pressure-ratio modifier | fan_PR_mod
LPC efficiency modifier | LPC_eff_mod
LPC flow modifier | LPC_flow_mod
LPC pressure-ratio modifier | LPC_PR_mod
HPC efficiency modifier | HPC_eff_mod
HPC flow modifier | HPC_flow_mod
HPC pressure-ratio modifier | HPC_PR_mod
HPT efficiency modifier | HPT_eff_mod
HPT flow modifier | HPT_flow_mod
LPT efficiency modifier | LPT_eff_mod
HPT flow modifier | LPT_flow_mod

## Slide 6
C-MAPSS 데이터는 엔진별로 고장 유형이 정해져있음
따라서, 고장 유형에 따른 주요 변수만을 추출하여 RUL 예측을 실시할 계획을 함
그러나, 고장시점까지 시간이 지날수록 모든 변수들간의 상관관계가 높아지는 것을 파악(전 과정이 인과관계가 존재)
→ 특정 변수만을 추출하여 Degradation값을 추출하는 것 보단, 모든 변수를 사용해야할 것으로 판단
팬, 압축기, 연소실 그리고 터빈이 동시에 통합적으로 작동하여 항공기를 움직이게 함
도메인 조사 : EDA 목적 설정
Data Set | Falut Modes
FD001 | HPC Degradation
FD002 | HPC Degradation
FD003 | HPC Degradation, Fan Degradation
FD004 | HPC Degradation, Fan Degradation
<Time>
<Correlation>